## HGSY-X

## 新能源转换（太阳能）与电子控制实验装置

1．与传统实验装置的区别

能源转换技术、电力电子技术和电机控制技术有机结合在一起,围绕目前国际社会综合利用新能源的研究热点,重点研究太阳能新能源变换及控制技术，提供完整能源转换与动力系统控制实验项目和实验操作手册。本实验装置能够实现太阳能板控制与转换电路，对锂电池、镍镉电池、镍氢电池和铅酸电池做充放电控制，并使用FPGA芯片规划设计电力电子控制，产生不同应用控制负载实验。

2. 创新性

- 提供完整能源转换与动力系统控制实验项目。

- 提供完整能源转换与动力系统控制实验操作手册。

- 提供VHDL开发环境与USB下载驱动程序。

- 提供微控器 C与汇编语言编辑、翻译与USB下载驱动程序。

- 提供 ZigBee 无线网络通讯实时监控与设定。

- 提供光纤网络通讯实时监控与设定。

3.性能参数

3.1.FPGA控制模块

- 100 万容量以上 FPGA 可程序逻辑闸（组件具备16*16=32的硬件乘法器共24组，内部的双阜内存共48K-byte）。

- TI- MSP430 省电型 16 位微控器。

- 与 PC 联机采用 USB 2.0 传输，可任意设定控制参数作实时控制。

- 128K RAM 以上内存。

- 512K 以上 Flash ROM 程序与 FPGA 电路储存区。

- CMOS 数字影像芯片驱动界面，并含 CMOS 数字影像模块（640*480彩色）及可调整焦距镜头。

- ZigBee 无线网络通讯联机界面，并含 ZigBee CC2420 无线网络通讯模块。

- 光纤输出与光纤输入驱动界面。

3.2. 电力电子与能源系统控制模块

- 搭配双排 50PIN 排针与 FPGA 控制模块连接使用。

- 锂电池、镍镉电池、镍氢电池和铅酸电池充放电控制电路，并提供 1 只 7.4V 2200mAh 锂电池。

- 太阳能电池控制与转换电路，并提供 1 只太阳能电池。

- 2 组光电盘译码电路。

- 16 组伺服机控制电路，并提供 2 只伺服舵机。

- 2 组 PWM 驱动功率芯片输出，并提供 2 只直流马达。

- 2组 3*5 白光 LED 驱动控制电路。

- 2组 SPWM 调变驱动控制电路。

4.能开展的实验及特色

1. 锂电池充电实验

特色：FPGA控制、降压电路

2. 太阳能电池充电实验

特色：FPGA控制、太阳能充电SPWM  Inverter

3. LED调光控制实验

特色：FPGA控制、太阳能充电、降压控制电路

4. SPWM直流转交流实验

5. 直流马达速度控制实验

特色：FPGA控制、太阳能充电、截波器控制

6. 伺服舵机的位置控制实验

特色：FPGA控制、太阳能充电、PWM脉宽周期控制

7. 选择镜头及目标色彩

8. 色彩滤波及参数调整

9. 点状目标物伺服机控制实验

- 设备配置

| 项次 | 名称 | 单价 | 数量 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 能源系统与电力电子控制教学设备含： 光纤网络通讯FPGA控制模块（1000K）eM_USBx 模块 PWM控制输出入模块(eM_RBT） 灯具与LED模块 直流马达模块 伺服舵机模块 锂充电电池 太阳能板 系统开发软件与实验项目 | 58620.00 |  |  |  |

# Text boxes

市电整流

太阳能电池充电电路

锂电池充电

市电整流

太阳能电池充电电路

锂电池充电

正弦脉宽调变换流器

交流负载（灯具）

市电整流

太阳能电池充电电路

锂电池充电

降压转换器

LED调光

市电整流

太阳能电池充电电路

锂电池充电

截波器

直流马达速度控制

市电整流

太阳能电池充电电路

锂电池充电

PWM脉宽周期

伺服舵机位置控制