深圳亿道ARM10实验平台

| 型号 | 技术资料 | 价格 |
| --- | --- | --- |
| EELiod 270 | 序号 项目名称 招标货物要求 1 嵌入式处理器 ARM 10(Intel Xscale PXA270 520MHz主频); 2 Flash FLASH 32Mbyte; 3 SDRAM SDRAM 64Mbyte; 4 电源管理 LP3971 5 TFT 真彩LCD和触摸屏 显示5.6英寸以上TFT LCD液晶屏（真彩），分辨率640x480以上； 6 AC’97音频输入/输出接口 提供音频输入，输出 7 USB主口2个 有2个USB主口，可以支持 USB 鼠标、键盘、U盘、USB摄像头 8 USB从设备控制器 提供USB设备接口 9 以太网接口 提供以10M/100M以太网接口 10 CMOS摄像头接口 支持QuickCapture功能，支持130万像素摄像头 11 SD卡/MMC卡主机控制器 提供SD/MMC接口 12 CF Card控制器 提供CF卡接口,支持CF卡存储卡，CF卡无线网卡 13 SIM卡控制器 提供SIM卡接口 14 UART串口 提供2个以上UART串口 15 RS485接口 提供一个RS485接口 16 IIC总线接口 提供IIC接口 17 IrDA红外接口 支持红外通讯高速传输，速率可达1Mbps 18 CAN总线接口 提供CAN总线接口 19 键盘按键 提供4*4键盘阵列 20 提供七段数码管 提供4个七段数码管 21 LED灯 提供8个以上LED灯 22 RTC实时时钟 提供实时时钟，可以保存时间 23 步进电机 提供步进电机 24 直流电机 提供直流电机 25 20针标准JTAG调试接口 可支持下载，调试 26 可提供扩展接口 引出CPU的数据线和地址线及空闲的GPIO方便扩展 27 提供Windows CE操作系统 可以提供Windows CE 5.0,Windows CE 6.0操作系统 28 提供嵌入式Linux操作系统 可以提供Linux 2.4/2.6内核 29 提供液晶显示驱动 30 提供触摸屏驱动 31 提供USB驱动程序 可以支持鼠标、键盘、摄像头、u盘，在双操作系统下可支持摄像头 32 提供USB从设备驱动 33 提供以太网设备驱动 34 提供CMOS摄像头驱动程序 可用于拍照 35 提供SD卡/MMC卡驱动程序 36 提供CF卡驱动程序 37 提供UART串口驱动程序 38 提供RS485接口驱动程序 39 提供IIC总线接口驱动 40 提供IrDA红外接口驱动 支持快速红外 41 提供基础接口测试程序 可提供不少于7个接口测试程序 42 提供嵌入式Linux实验内容 提供不少于16个实验内容 43 提供Windows CE实验验 Ce5.0提供不少于16个实验内容 CE6.0提供不少于16个实验 44 提供两个微软培训的名额 可以获得微软嵌入Windows CE培训证书 45 设备供应商有支持国家认可的嵌入式大赛的资格将获得加分 46 设备供应商有和Intel以及微软公司有合作将获得加分 | 5800元 |
| EELiod 270各个模块的技术资料和报价 |
| GPS技术参数 GPS-TP | □ GPS Receiver + 天线一体化设计,无需外接天线 □ 同时追踪16颗卫星数据 □ 超低耗电量 <38mA □ 外接口 串口 可选 □ 支持多种便携设备 □ 可随意吸附在金属物表面 □ 冷启动 < 55sec □ 温启动 < 38 sec □ 热启动 < 10 sec □ 灵敏度 < -152dBm □ 动态性能 高度 18,000m 速度 515m/sec 加速度 4g □ 定位精度 5-10m(无SA) □ 授时精度 1ms， 误差<500纳秒(有SA) □ 输入电压 3.3V DC~9V DC □ PC 接口 RS232 □ GPS Protocol NMEA-0183 V3.0-GGA/GSA/GSV/RMC/VTG □ 操作温度 -40°C ~ 85°C □ 存放温度 -55°C ~ 85°C □ 重量 0.06kg | 800 |
| Camera技术参数 Camera-USB-TP | 产品性能： CIF(352x288)格式帧率可达30fps，真正的实时视频捕获。 VGA(640x480)格式帧率10-15fps。 良好的电源管理功能。 完善的自动亮度、白平衡控制，提供色彩饱和度、对比度、边缘增强、伽马表等高级数码影像控制功能。 支持Video for Windows、DirectMedia6.0视频设备新一代标准，适用于各种视像软件。 TWAIN标准兼容，提供640x480格式高清晰静止图像捕获模式。 多种视频和输出格式供选择。 技术参数： 图像传感器 35万像素CMOS 视像解像度 640(水平) x 480(垂直)像素 捕获幅面 640X480 352X288 320X240 176X144 160X120 输出格式 RGB24,YUV420 输出接口 USB口 帧率 CIF格式30帧/秒,VGA格式10-15帧/秒 最小照明度 10 Lux 调焦范围 6mm 至极远 视角 51o 水平 摄像头控制 色彩饱和度,对比度,边缘增强,伽马表可调 白平衡 自动,手动 增益控制 自动,手动 曝光控制 在范围22000:1内自动调整 压缩 摄像头硬件压缩大于5:1 闪烁控制 50Hz 或 60Hz 视野深度 50毫米到无限远 兼容性 遵守USB标准1.0, 即插即用和自动电源控 软件兼容性 TWAIN 驱动程序，Win98，Windows 2000 功耗 1.7W 外形尺寸 85mmX51mmX44mm 重量 约210克 | 350 |
| CF无线网卡技术参数 WL-CF-TP | 技术参数： 符合Compact Flash TYPE I(一类接口)，同时通用于具有TYPE I或是TYPE II接口的PC或是PDA.支持的设备：安装了Windows系统的Intel CPU台式机或是笔记本计算机(需要另外购买转接卡)，安装了Pocket PC 及WinCE的手持设备(PDA)。 与IEEE 802.11b标准兼容,提供最大无线传输带宽达11MB。 支持64/128 Bits WEP资料加密。 驱动程序支持WinCE.NET 4.2/5.0, Linux系统也一样适用。 简单易用的驱动程序及自检工具。 适应多路由网络环境的内置微型双回路天线,无须额外添加外置天线。 | 450元 |
| GSM/GPRS模块 | 尺寸: 54.5 x 36 x 6.75 mm 重量;17g 环境温度: –20°C to +55°C （GSM 11.10标准） 数据特征: CSD 最大达到14.4 kbps、 USSD、 不透明模式 译码方式; CS 1,2,3,4 GPRS: 最大 85.6 kbps 端对端协议栈 技术特点 GSM/GPRS二合一模块 体积小、重量轻 GPRS多通道类别8 低功耗 支持GSM/GPRS数据、语音、短消息和传真 SIM 应用工具包 AT 命令集控制 R&TTE 认证、GCF认证 SMS:MT/MO/CB/PDU模式 音频: 最高速率、升级最高速率和半速率 便于集成 | 750元 |
| 电子/热敏滑动指纹传感模块技术参数 FMID-TP | 产品性能： 先进的指纹识别算法。 告诉算法，500人。 1：N,1:1比对（两种可选）。 用户可分多级权限管理。 采用高精密的光学成像元件，识别准确。 采用面光源，成像速度快。 识别率高，最高可达：0.00001％。 具有低电压报警功能。 微功耗设计适于电池供电。 主板低频设计抗外部电子干扰。 技术参数： 电路板尺寸（mm） 58×40 采集头分辨率 500DPI 指纹容量 96枚（最大可扩充为992枚） 比对时间 ＜1秒 认假率 0.0001％ 拒真率 0.01％ 动态电流 ＜140mA 待机电流 ＜18µA 工作电压 5-7.5V | 900元 |
| FPGA扩展模块 EM-FPGA-II | EM-FPGA-II规格 高速并行 A/D * 2 Channel 高速并行 D/A * 2 Channel 4 * 4 矩阵键盘 8bit 数字输入 LED指示灯 * 8 120pin EELiod系统扩展接口 60pin FPGA扩展接口 完善的配套源代码及资料 试验内容如下： VHDL设计试验 LED控制 矩阵键盘控制 AD/DA控制 基于操作系统得硬件接口试验（WinCE/Linux） LED控制 矩阵键盘控制 AD/DA控制 综合实验 实现简易的示波器，数字波形发生器和逻辑分析仪功能 | 1200元 |
| JTAG仿真器 Liod-ICE-[UE] | 使用最新的USB 2.0接口，可以支持多种 SDT,ADS,RVDS,CodeWarrior，IAR,GDB/Insight等多种环境的源代码调试，支持ARM7/ARM9/XScale等多种处理器，支持数百种Flash的烧写。 主要特征如下 ： □ 支持所有内建embedded-ICE逻辑单元的ARM处理器 □ 支持多个内核系统 □ 连接简便兼容不同电压的目标系统 □ 除JTAG扫描链外不占用目标板上的其它任何资源 □ 支持实时硬件断点 □ 用户可通过JTAG修改寄存器存储器内容 □ 支持程序下载及实时调试 □ 通信速度快最高可达10Mbpps □ JTAG速度可配置以满足不同调试对象的需求 □ 支持所有符合RDI 1.50或RDI 1.51规范的调试工具软件 □ 提供丰富的例程和使用说明 □ 支持多种目标平台如ATMEL/SamSung/Intel/Philips/Sharp/Cirrus Logic/Tricend等 □ 体积轻巧性能稳定 □ 可以支持数百种Flash的烧录 ARM7TDMI ARM710T ARM7TDMI-S ARM7DMI ARM720T ARM740T ARM7TDI-S ARM7EJ-S ARM926EJ-S ARM9TDMI ARM9E-S ARM940T ARM946E-S ARM920T ARM966E-S ARM1020E ARM922T ARM966E-S Intel XScale PXA250 PXA255 80200 Intel XScale PXA270/271/272（UE支持） 表1-1 ARM JTAG支持的ARM内核 支持的操作系统有 □ Windows 95/98/NT/2000/ME/XP □ X86 RedHat Linux 6.2/7.1/7.2 特有特色： □ 支持数百种FLASH的烧写 □ 完全支持ARM7/9/Xscale255 □ 完全支持Intel Xscale PXA270 □ 控制软件界面友好，支持ADS,SDT,RealView的调试界面 | 2500元 |
| USB蓝牙模块 BT-USB-TP | □ 蓝牙版本：V1.2和v2.0版通讯协定； □ 工作频段:2.402~2.480GHZ □ 传输速率达:1-3mbps; □ 有效通讯范围：up to 100m □ LED指示灯：Power/Active; □ 认证:FCC,CE,BQB;ROHS □ 支持蓝牙 Profile :Serial Port,Dial Up □ Networking , Fax , Headset , PIM Item □ Transfer , PIM Synchronization , File □ Transfer , Network Access , Audio □ Gateway ,HID;可与移动电话工具软件或方安配合使用，手机和电脑轻松同步，能够更快速地与其它内置蓝牙功能的设备，如计算机、ＰＤＡ、手机、蓝牙耳机连接，管理与共享电脑和手机之间的文件、图像和视频文件 □ 支持操作系统:Windows CE/Windows Win 98SE / Me /2000 / XP / Mac os; □ 接口:USB接口。 | 250 |
| 射频卡模块 RFID-TP | 四层电路板设计双面表贴EMC 性能优良 采用最新PHILIPS 高集成ISO14443A 读卡芯片MF RC500 三线SPI 接口能与任何MCU 接口 控制线输出口 无源蜂鸣器信号输出口能用软件控制输出频率及持续时间 能读写RC500 内EEPROM 发光二极管指示模块当前状态 可提供C51 函数库 | 800 |
| SPI接口无线网络模块 EM-WL-SPI（802.11b/g） | 基于专业芯片大厂Marvell公司，生产的超低功率的90纳米WLAN单芯片88W8686， 其中集成了一片ARM兼容的CPU、 支持SDIO和SPI，USB接口方式，以确保与多种主机系统的高速连接， 支持802.11 a/b/g 标准，完全与蜂窝网络相容。 兼容多种通信标准如L3、TCP/IP、UMA和IMS。 | 450 |
| 智能家居综合实验模块 | 智能家居扩展模块一套：支持红外，温度和气体传感器接口，可通过短信反 馈传感器状态，通过串口与主控平台连接 电源，连接线缆，Camera-USB-TP，光盘（手册，代码，可执行文件） ，SIM卡 | 3500元 |